## Slide 1: Стан науки в галузі Телекомунікацій березень 2019
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Доповідає:
аспірант каф. ТС,
Шмігель Б. О.

## Slide 2
Джерела інформації
IEEE Communications Magazine, March 2019, Vol. 57, No 3. – 148 p.
IEEE Communications Magazine, February 2019, Vol. 57, No 2. – 148 p.
IEEE Wireless Communications Magazine, February 2019, Vol. 26, No 1. – 154 p
IEEE Internet of Things Magazine, September 2018, Vol. 1, No. 1
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 3
План
Artificial Intelligence Defined 5G Radio Access Networks
Multi-Hop Wireless Transmission in Multi-Band WLAN Systems: Proposal and Future Perspective
The Future of IoT
Toward Green IoT: Energy Solutions and Key Challenges
Vehicular Fog Computing: Enabling Real-Time Traffic Management for Smart Cities
Next Generation Fiber-Wireless Fronthaul for 5G mmWave Networks
Multiple Access MmWave Design for UAV-Aided 5G Communications
Non-Orthogonal Multiple Access: Achieving Sustainable Future Radio Access
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 4
1. Artificial Intelligence Defined 5G Radio Access Networks(1/2)
The success of AI-defined 5G networks relies on solving a number of research challenges cross networks of heterogeneous capabilities and different levels of context awareness.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 5
1. Artificial Intelligence Defined 5G Radio Access Networks(2/2)
The complexity of 5G context and the power of AI allow rethinking cellular communications.
Figure 2 shows the critical 5G use cases and the application of different types of neural networks as key 5G enablers.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 6
2. Multi-Hop Wireless Transmission in Multi-Band WLAN Systems: Proposal and Future Perspective (1/3)
During multi-hop transmissions in such multi-band WLANs, the relay node experiences a significant increase in delay and loss of data frames. This happens because of the difference of link rates between the receiving and sending sides of the relay node.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 7
2. Multi-Hop Wireless Transmission in Multi-Band
WLAN Systems: Proposal and Future Perspective (2/3)
In order to address this problem, the channel conditions are considered of each band on either side of the relay. Accordingly, the receiving and sending rates at the relay node are measured and calculated, respectively.
Based on the measurements, proposed an algorithm for the relay node to determine the optimal coding rate and modulation method so as to dynamically control the best band and channel selection for the sending side.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 8
2. Multi-Hop Wireless Transmission in Multi-Band
WLAN Systems: Proposal and Future Perspective (3/3)
If a channel on any band is busy, the multi-band WLAN can use available channels found by multi-band sensing on other bands, while legacy terminals miss them. As a result, the multi-band WLAN can densely utilize the spectral idle resources scattered across multiple bands, and therefore it can improve the spectral efficiency
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 9
3. The Future of IoT (1/3)
.
How Will Blockchain Change IoT?
Blockchain creates adigital ledger in which each transaction that is put into this ledger is encrypted, verified and signed by trusted entities.
each transaction is verified and certified with cryptographic keys.
all old transactions are kept in the ledger such that one can always trace back the history of the transaction. This creates a chain of trusted transactions that nobody can modify without breaking the cryptographic
code.
IoT solutions can improve the quality of life and productivity, and also help save energy and the planet. There are recipes that we can follow to design good solutions that help us to deploy scalable IoT solutions.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 10
10
Will AI Change Everything?
AI will allow us to derive insights more easily and automate these processes.
Automated machine learning and AI are the only way to summarize this data and point to the relevant insights. Many actions need to be automated by the systems and the systems need to be self-diagnosing, self-healing and self-sustained.
3. The Future of IoT (2/3)
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 11
Can we Standardize IOT?
Standardization might not fully solve the underlying problems in interoperability and that we also need more semantic domain models and better programming tools to really resolve the data security and privacy issues.
3. The Future of IoT (3/3)
From Cloud to Edge and Fog Computing and 5G
Edge computing allows processing at the edge where the devices are. Therefore, not all data needs to be sent to the cloud, which reduces communication costs and improves robustness and privacy.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 12
4. Toward Green IoT: Energy Solutions and Key Challenges(1/2)
The authors propose to leverage “free” green energy to power IoT devices and revolutionarily enable wireless charging of these devices.
Specifically, they propose to green IoT in three steps:
ambient green energy harvesting
green energy wireless charging
green energy balancing,
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 13
4. Toward Green IoT: Energy Solutions and Key Challenges(2/2)
IoT devices can harvest ambient energy to be self-powered
Green BSs (powered by green energy) will intentionally emit RF energy to wirelessly charge the surrounding IoT devices
Cooperative green energy wireless charging and wired green energy balancing are considered to mitigate the mismatch between the harvested green energy and the energy to be wirelessly transferred for individual BSs.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 14
5. Vehicular Fog Computing: Enabling Real-Time Traffic Management for Smart Cities(1/2)
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 15
5. Vehicular Fog Computing: Enabling Real-Time Traffic Management for Smart Cities(1/2)
Architecture of VFC
The advantages are:
1. It is based on a decentralized network structure, so data processing can be managed within each region.
2. The integration of the cloudlet and fog nodes can effectively offload network traffic and largely alleviate network burdens.
3. Response delay can be largely reduced because the cloudlet and fog nodes are close to terminals.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 16
6. Next Generation Fiber-Wireless Fronthaul for 5G mmWave Networks
The authors try to identify the major challenges that inhibit the design of the Next Generation Fronthaul Interface in two upcoming distinctively highly dense environments: in Urban 5G deployments in metropolitan areas, and in ultradense Hotspot scenarios. They propose a novel centralized and converged analog Fiber-Wireless Fronthaul architecture specifically designed to facilitate mmWave access in these scenarios.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 17
7. Multiple Access MmWave Design for UAV-Aided 5G Communications (1/3)
By forming multiple highly directional beams, millimeter-wave (mmWave) communication technology allows concurrent user transmissions via beam-division multiple access (BDMA), and thus has emerged as a promising solution to mitigate interference for the fifth generation (5G) UAV communication.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 18
7. Multiple Access MmWave Design for UAV-Aided 5G Communications (2/3)
Due to the limited number of beams generated in practical mmWave communication systems, conventional BDMA cannot meet the ever increasing capacity requirement. A new multiple access technique is intensely desired.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 19
7. Multiple Access MmWave Design for UAV-Aided 5G Communications (3/3)
The multiplexing technique should provide the following capacities:
Concurrent transmissions in a single beam:
Interference mitigation from adjacent beams
Flexible beamwidth adaptation
Robustness to network dynamics.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 20
8. Non-Orthogonal Multiple Access: Achieving Sustainable Future Radio Access (1/2)
NOMA has been recognized as a highly promising FRA technology to satisfy the requirements of the fifth generation era on high spectral efficiency and massive connectivity.
The minimum power consumption of NOMA is strictly lower than that of OMA. In particular, the gap between the dashed and solid lines shows the power-saving gain of NOMA over OMA in the downlink, which implies that NOMA is inherently energy efficient.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 21
8. Non-Orthogonal Multiple Access:
Achieving Sustainable Future Radio Access (2/2)
Simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT)has been integrated into NOMA to enhance the spectral efficiency (SE), energy efficiency (EE) , and access opportunities. After this integration, user scheduling is one of the primary design challenges. For example, users with a low latency requirement need to be scheduled to perform NOMA transmission, while the delay-tolerant users may perform energy harvesting to prolong battery life.
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.

## Slide 22
Дякую за увагу!
Notes: Слайд 2.
В современных телекоммуникационных беспроводных сетях наибольшие трудности наблюдаются в каналах с многолучевым распространением. Если в канале увеличивать скорость, то каждый элемент сигнала становится более коротким. При передаче с некоторой скоростью может наступить момент времени, в который опоздания луча (или лучей) достигнет значения, большего за длину самого символа. В этом случае луч будет принят уже на продолжительности следующего переданного символа. Таким образом, возникает межсимвольная интерференция. Для борьбы с межсимвольной интерференцией существует прием: сокращение скорости передачи. Технология OFDM может быть эффективно использованная для сокращения скорости передачи и работы в многолучевом канале и борьбы с эффектом межсимвольной интерференции. Вместе с этим, OFDM обеспечивает необходимую суммарную скорость передачи благодаря поднесущим с низкой скоростью. Но недостатком технологии OFDM является Пик-фактор, который ухудшает энергетику линии. Поэтому на базе сигнально-кодовой конструкции, которая состоит из многократной манипуляции и кодирования LDPC, – вырабатывается компенсация энергетики OFDM и достигается необходимая достоверность с сохранением информационных свойств сигнала. Вышеперечисленные признаки отвечают LTE.